## Slide 1
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром.
Национальный стандарт.
Опыт применения.
Сопоставление результатов.

## Slide 2
1
Лавров Сергей Николаевич
Директор ООО «Новосибирский инженерный центр»
доцент, канд. техн. наук
Нуждин Леонид Викторович
председатель Товарищества Сибирских Геотехников (Т-воСибГт-в),
заведующий НИЛ динамики оснований и фундаментов
Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин)
профессор, канд. техн. наук
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром.
Национальный стандарт. Опыт применения.
Сопоставление результатов.

## Slide 3
2
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Публичное обсуждение 9.02-10.04.2018
Экспертное заключение ПК 19 «Геотехника»
ТК 465 «Строительство» 13.08.2018
Дата утверждения Росстандартом 02.11.2018
Ввод в действие 01.01.2019
Программа национальной стандартизации на 2018 г.
Шифр ПНС 1.13.465-1.096.18
ГОСТ Р 58270-2018
Грунты. Метод испытания расклинивающим дилатометром

## Slide 4
Разработчики национального стандарта
СРО Ассоциация «КубаньСтройИзыскания»
директор Т.П. Хлебникова
ООО «Новосибирский инженерный центр»
канд. техн. наук, директор С.Н. Лавров
ООО «КраснодарТИСИЗ»
директор А.Н. Хлебников
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
3

## Slide 5
4
Полевой метод определения сжимаемости грунтов «in situ»
  дисперсные
  природные
  техногенные
  песчаные,
  глинистые,
  органо-минеральные,
  органические
  Не распространяется
  Распространяется
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
  мерзлые грунты
  грунты, содержащие обломки кристаллических пород размером более 2 мм

## Slide 6
Конструкция расклинивающего дилатометра
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
1 – расклинивающий дилатометр;
2 – кабель;
3 – цифровой регистратор.
5

## Slide 7
6
Конструкция расклинивающего дилатометра
Размер | Значение
Расчетная длина рабочей грани h, мм | 400
Ширина рабочей грани b, мм | 100
Угол наклона рабочей грани дилатометра к плоскости симметрии α, градус | 2
Ширина (диаметр) датчика давления d, мм | 32
Перемещение грунта по центру датчика давления, задаваемое рабочей гранью дилатометра s, мм | 6,98
Толщина режущей кромки t, мм | Не более 2,0
Диаметр штанг на высоте 600 см выше расклинивающего дилатометра D, мм | 36
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром

## Slide 8
7
Требования к конструкции расклинивающего дилатометра
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Симметричная форма клина;
Сплошная единая поверхность мембраны встроенного датчика давления
с рабочей гранью дилатометра;
Герметичность;
Коэффициент жесткости датчика давления – не менее 4х107 Н/м;
Погрешность измерения контактного давления – не более 0,003 МПа;
Точность определения модуля деформации – 0,1 МПа.

## Slide 9
8
Установка для проведения испытаний
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром

## Slide 10
9
Проведение испытаний
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Скорость погружения дилатометра v = (0,5 ± 0,2) м/мин
Регистрация показаний
- текущие значения qt0 через 0,1 - 0,2 м глубины погружения
- стабилизированные значения qti через каждый метр погружения
0 1 3 5 7
q, МПа
t, мин
Текущее значение контактного давления q, МПа | q ≤ 0,07 | 0,07 < q ≤ 0,35 | q > 0,35
Изменение контактного давления за последние 2 минуты ∆q, МПа | Не более 0,003 | Не более 0,006 | Не более 0,015
qt0
qt1
qt2 qt3 qti

## Slide 11
10
Обработка результатов
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Расчетная формула
E = C q Kѵ
где C – постоянная расклинивающего дилатометра, зависящая от соотношения геометрических размеров, принимаемая равной 35,6;
q – контактное давление по рабочей грани расклинивающего дилатометра, МПа;
Kѵ – коэффициент разновидности грунта, принимаемый равным: Kѵ = 0,91 - для песков и супесей, Kѵ = 0,88 – для суглинков, Kѵ = 0,82 – для глин.
Корректирующие коэффициенты
1. Коэффициент стабилизации Кстаб - используется для приведение текущих значений контактного давления к стабилизированным.
Кстаб = qti / qt0.
2. Понижающая поправка ∆ q, учитывающая гидростатическое давление воды на уровне расположения датчика давления.
∆q = 0,001 (Н - hв) pw g,
где Н – глубина испытания, м;
hв – глубина залегания уровня подземных вод, м;
pw – плотность подземной воды, равная 1, т/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
3. Корректирующий коэффициент Кd, принимаемый по результатам сопоставительных испытаний.

## Slide 12
11
Обработка результатов
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Перевод текущих значений контактного давления к стабилизированным | Кстаб = qti / qt0
Учет влияния гидростатического давления подземных вод | ∆ q = 0,001 ( Н – hв ) pw g
Вычисление модуля деформации грунта | E = C q Kѵ
Статистическая обработка значений
Корректировка модуля деформации по результатам сопоставительных испытаний
Измерение текущих и стабилизированных значений контактного давления

## Slide 13
Корректировка модуля деформации по результатам
сопоставительных испытаний
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Уровень ответственности здания и сооружения | Метод сопоставления и корректировки
I - повышенный | штампы типа I-IV
 | при невозможности проведения штамповых испытаний используется коэффициент деформационной анизотропии Кα
II - нормальный | коэффициент деформационной анизотропии Кα
III - пониженный | не проводятся
12

## Slide 14
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Дилатометр 1.0
на MS Access
Дилатометр 2.0
Delfi
Программное обеспечение
13

## Slide 15
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Результаты испытаний
14

## Slide 16
E = 8,7 МПа
v = 0,08 n = 18 опр.
ИГЭ- 6
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Результаты обработки испытаний
15

## Slide 17
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Опыт применения
Результаты сопоставления значений модуля деформации, полученных
по испытаниям грунтов штампами и расклинивающим дилатометром в точке № 9700
Номер инженерно-геологического элемента | Значения модуля деформации, МПа | 
 | по результатам испытания грунтов дилатометром | по результатам испытания грунтов штампом
ИГЭ-3 | 4,9 - 9,6 (среднее значение 7,2) | 6,0 и 8,0 (среднее значение 7,0)
ИГЭ-5 | 3,6 - 8,0 (среднее значение 5,7) | 3,5 и 6,0 (среднее значение 4,8)
16

## Slide 18
Коэффициент деформационной анизотропии грунтов
четвертичного возраста для Новосибирской области
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Опыт применения
№ п/п | Геологический возраст | Генезис | Разновидность грунта | Коэффициент анизотропии, Кα, д.e. |  |  | 
 |  |  |  | Кол-во опр. | мin значение | мах значение | Среднее значение
1 | t IV | Техногенные отложения намывные | Золошлак супесчаный | 9 | 0,73 | 1,32 | 1,05
2 | a IV | Аллювиальные отложения | Глина легкая пылеватая | 3 | 0,99 | 1,01 | 1,00
3 |  |  | Суглинок легкий пылеватый | 3 | 0,98 | 1,00 | 0,99
4 |  |  | Супесь песчанистая | 5 | 0,95 | 1,03 | 0,98
5 | a2 III |  | Суглинок легкий пылеватый | 12 | 0,97 | 1,03 | 1,01
6 | a3 III |  | Супесь песчанистая | 8 | 0,98 | 1,05 | 1,02
7 | vd III | Эолово-делювиальные отложения | Суглинок пылеватый | 3 | 0,93 | 1,01 | 0,96
8 | vd II kd |  | Суглинок легкий пылеватый | 6 | 0,90 | 1,11 | 1,01
9 |  |  | Супесь песчанистая | 5 | 1,00 | 1,06 | 1,02
10 | Saq II kd | Субаквальные отложения | Суглинок тяжелый пылеватый | 8 | 0,94 | 1,06 | 1,01
11 |  |  | Супесь песчанистая | 11 | 1,00 | 1,06 | 1,02
12 | la II fd | Озерно-аллювиальные отложения | Суглинок пылеватый | 5 | 0,89 | 1,15 | 1,03
17

## Slide 19
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Опыт применения - испытание с проколом
18

## Slide 20
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Опыт применения - техногенные грунты
19

## Slide 21
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Опыт применения - плотные грунты
20

## Slide 22
1
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Опыт применения - дочетвертичные грунты

## Slide 23
8
Опыт применения
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром

## Slide 24
1
Сопоставление результатов - НГАСУ
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром

## Slide 25
7
Сопоставление результатов - НГАСУ
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Номер ИГЭ | Наименование грунта | Модуль деформации, Е, МПа |  |  |  |  | 
 |  | Компрессионные испытания |  | Штамп | РД-100 | Статическое зондирование (СП 47.13330.2012 табл. И.2, И.5) | СП 22.13330.2011 (Таблица Б.1, Б.3)
 |  | Одомет-рический | Компрес-сионный |  |  |  | 
2 | Песок мелкий | 28,0 | 22,4 | 35,7 | 32,3 | 28,1 | 33,4
3 | Супесь песчанистая твердая | 24,3 | 16,6 | 18,7 | 16,5 | 19,4* | 17,7

## Slide 26
1
Сопоставление результатов - СГТ
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
№ п/п | Номер ИГЭ | Наименование грунта | Лабораторные исследования |  | Полевые исследования |  |  |  | СП 22.13330.2011
 |  |  | Компрессия | Стабило-метр | Штамп | РД – 100 | Маркетти | Стат.зонд. | 
1 | 10з2д | Глина пылеватая полутвердая с примесью органического вещества водонасыщенная | 5,7 | 40,7 | - | 4,4 | - | 8,0 | 22,0
 |  |  | 18 | 2 |  | 16 |  | 138 | 
2 | 10з3 | Глина пылеватая тугопластичная водонасыщенная | 3,6 | 11,3 | 9,1 | 9,8 | 14,6 | 9,5 | 18,0
 |  |  | 261 | 4 | 8 | 263 | 53 | 672 | 
3 | 10з3д | Глина пылеватая тугопластичная с примесью органического вещества водонасыщенная | 4,1 | - | 10,5 | 8,2 | 11,0 | 10,2 | 17,0
 |  |  | 42 |  | 2 | 76 | 24 | 205 | 
При сопоставлении использованы частные значения модуля деформации грунтов по следующим испытаниям:
- штамп – 135 опр.; - стат. зондирование – > 11000 опр.;
- РД-100 – 7296 опр.; - компрессионное сжатие – 3608 опр.;
- дилатометр Маркетти – 1730 опр.; - трехосное сжатие – 321 опр.

## Slide 27
1
Сопоставление результатов - СГТ
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Соотношение значений модуля
деформации грунтов,
определенных различными методами исследований
Относительное отклонение значений
модуля деформации грунтов,
полученные разными методами исследований

## Slide 28
1
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
  Компрессионное сжатие
  Трехосное сжатие
Сопоставление результатов - СГТ
Лабораторные методы

## Slide 29
1
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
  Штамп
  Дилатометр Маркетти
Сопоставление результатов - СГТ
Полевые методы

## Slide 30
8
Сопоставление результатов - СГТ
Метод испытания грунтов расклинивающим дилатометром
Метод исследований | Уравнение регрессии | Коэффициент корреляции, r | Сила связи
Компрессионное сжатие | EРД = 2,08 EК + 3,19 МПа | 0,78 | высокая
Трехосное сжатие | EРД = 0,75 EСТ + 2,81 МПа | 0,71 | высокая
Штамп | EРД = 0,91 EШТ + 3,20 МПа | 0,87 | высокая
Дилатометр Маркетти | EРД = 0,77 EМ + 3,64 МПа | 0,89 | высокая
Корреляционная зависимость значений модуля деформации грунтов
по расклинивающему дилатометру